Гидравлический разделитель

При выборе гидравлического разделителя следует принимать во внимание мощность присоединяемых котлов.

Если требуемой мощности соответствуют два разделителя, выбор делается в зависимости от диаметра выходных патрубков котла.

Гидравлические разделители рассчитаны исходя из значения скорости потока 0,35 м/с вместо 0,2 м/с, которое мы обычно используем для измерения разделителя в монтажной диаграмме.

Это возможно, потому что структурная типология гидравлических стрелок Rendamax эффективна даже с более высокой скоростью потока.

В комплект не входят ответные фланцы и соединения для трубопроводов.

Mono

| Тип | Код | Гидравлические подключения | Мощность |  | MONO: 2 подключения для котлового контура (I) 2 подключения для вторичного контура (II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт |  |  |
| DVA096 | DVA096 | DN80 (I) 2xR1 1/2” – (II). 2xR2” | 0 - 250 |  |  |
| DVA055 | DVA055 | DN125 (I) 2xDN65 PN6 – (II) 2xDN65 PN6 | 126 - 380 |  |  |
| DVA097 | DVA097 | DN125 (I) 2xR2” – (II) 2xDN65 PN6 | 126 - 250 |  |  |
| DVA060 | DVA060 | DN150 (I) 2xDN65 PN6 – (II) 2xDN80 PN6 | 381 - 630 |  |  |
| DVA065 | DVA065 | DN150 (I) 2xDN80 PN6 – (II) 2xDN100 PN6 | 631 -740 |  |  |
| DVA085 | DVA085 | DN200 (I) 2xDN80 PN6 – (II) 2xDN100 PN6 | 741 - 930 |  |  |
| DVA087 | DVA087 | DN200 (I) 2xDN80 PN6 – (II) 2xDN125 PN6 | 931 - 1200 |  |  |
| DVA098 | DVA098 | DN200 (I) 2xDN65 PN6 – (II) 2xDN65 PN6 | 251 - 500 |  |  |
| DVA099 | DVA099 | DN200 (I) 2xDN80 PN6 – (II) 2xDN100 PN6 | 501 - 700 |  |  |
| DVA100 | DVA100 | DN250 (I) 2xDN80 PN6 – (II) 2xDN100 PN6 | 701 – 1000 |  |  |

Duo

| Тип | Код | Гидравлические подключения | Мощность |  | DUO: 4 подключения для котлового контура (I) 2 подключения для вторичного контура (II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт |  |  |
| DVA101 | DVA101 | DN125 (I) 4xR1 1/2” – (II) 2xDN65 PN6 | 0 - 250 |  |  |
| DVA070 | DVA070 | DN150 (I) 4xDN65 PN6 – (II) 2xDN80 PN6 | 251 - 650 |  |  |
| DVA102 | DVA102 | DN200 (I) 4xR2” – (II) 2xDN80 PN6 | 251 - 500 |  |  |
| DVA075 | DVA075 | DN200 (I) 4xDN65 PN6 – (II) 2xDN125 PN6 | 651-1260 |  |  |
| DVA080 | DVA080 | DN250 (I) 4xDN65 PN6 – (II) 2xDN150 PN6 | 1261-1870 |  |  |
| DVA095 | DVA095 | DN300 (I) 4xDN80 PN6 – (II) 2xDN200 PN6 | 1871-2380 |  |  |